## Slide 1: Projet Sablier Électronique
Rapport de Pré-Étude
Jérémie Jean-Elie | ETML-ES

## Slide 2: Objectifs du Projet
• Visualiser le temps restant pour les travaux écrits (étudiants)
• Utilisation autonome (Boutons/LEDs) ou connectée (USB/C#)
• Option de visualisation sur page Web via Wi-Fi
• Durée configurable de 5 min à 4 heures

## Slide 3: Cahier des Charges
• Alimentation : Bloc secteur 5V ou batterie
• Fonctionnalités : Start/Stop, Réglage volume buzzer
• Fin de cycle : Clignotement LED + Signal sonore (15s)
• Mécanique : Intégration dans un boîtier adapté

## Slide 4: État Actuel & Problématiques
• Ce qui fonctionne : Écoulement du sable, réglage du temps
• Défauts majeurs : Erreurs design PCB, résistance manquante
• Manquants : Connecteurs alim/batterie, USB PC, Wi-Fi
• Amélioration requise : Connexion matrice LEDs fragile

## Slide 5: Architecture Système
• Cœur : Microcontrôleur PIC32
• Affichage : Matrices à LEDs + Multiplexeurs
• Capteurs : Centrale Inertielle (IAM-20680)
• Comms : Module Wi-Fi (ESP32) & Interface USB
• Énergie : Régulateurs Buck 3.3V

## Slide 6: Choix Technologiques (1/2)
• Alimentation : Batterie LiPo/Li-Ion choisie
- Nécessite convertisseurs DC-DC faible chute (LDO/Buck)
• Capteur Mouvement : IAM-20680 (Centrale Inertielle)
- Communication SPI
- Remplace le gyroscope seul pour plus de stabilité

## Slide 7: Choix Technologiques (2/2)
• Microcontrôleur : PIC32MX795F512L
- Standard ETML (facilité de dév), Nombreuses I/O
• Connectivité :
- USB : Protection via chip USBLC6
- Wi-Fi : Module ESP32 pour serveur web embarqué

## Slide 8: Optimisation : Commande des LEDs
• Stratégie : Réutilisation des matrices existantes
• Problème : Trop de MOSFETs sur la carte principale
• Piste d'amélioration :
- Remplacer les MOSFETs de colonnes par un Driver LED
- Objectif : Gain de place significatif sur le PCB

## Slide 9: Budget et Planning
• Budget Estimé : 123.32 CHF
- PCB : ~80 CHF
- Composants (PIC32, IMU, ESP32) : ~43 CHF
• Planning : Phase de pré-étude terminée dans les délais (05.12.2025)

## Slide 10: Conclusion & Perspectives
• Prochaines étapes :
1. Correction des erreurs de schéma (résistances, multiplexeurs)
2. Décision finale sur le Driver LED vs MOSFETs
3. Design du PCB optimisé et du boîtier
• Objectif final : Un produit fini, autonome et connecté